## Slide 1
Внешне, оригинал и подделка практически идентичны, за исключением
тактильных ощущений и качества пластика
Неоригинальные радиостанции Vertex Standard VX-231

## Slide 2
Кнопка PTT отличается насечками
Функциональные клавиши другие и туго нажимаются, практически без щелчка
- Неаккуратный разъем для гарнитуры
- «Разбитый» антенный разъем
Экологический знак, информирующий о специальном способе утилизации, перечеркнут не по центру
Значок рециркуляции "10", выполнен более крупным шрифтом, чем на оригинальной стации
На фальшивой радиостанции батарейные контакты выступают сильнее
Внешний вид
Подделка
Оригинал
Подделка (слева)
Оригинал (справа)
Подделка
Оригинал

## Slide 3
Внутренние отличия
У поддельной радиостанции платы отличаются по топологии, схемотехнике и по количеству деталей
Подделка
Оригинал

## Slide 4
- Оригинальное программное обеспечение «не видит» станцию
- На плате отсутствуют некоторые микросхемы отвечающие за передатчик, усилитель и приемник
Программирование станций

## Slide 5
Передача TX: 3,59 W (заявлено 5 W)
Прием RX: -118 dBm
(по стандарту Vertex Standard – станция подлежит отбраковке)
Технические параметры неоригинальной радиостанции

## Slide 6
Комплектация. Неоригинальное З.У.
Подделка
Оригинал
Поддельное зарядное устройство имеет прозрачный индикатор заряда батареи, в то время как у оригинала он матовый
Начиная с 2014 года радиостанции VX-231 комплектуются новыми универсальными 4-х контактными ЗУ
универсальное 4-х контактное ЗУ
Подделка
Оригинал
Плата зарядного устройства

## Slide 7
Комплектация. Неоригинальная батарея (визуальные отличия)
Подделка
Оригинал
Оригинал старого образца
Маркировка на поддельной батареи - это смешение информации с батареи старого образца (нижняя наклейка) и нового образца (верхняя наклейка)
Тип аккумулятора указан неправильно – FNB-V104LI, вместо FNB-V104LIA